## Slide 1
Nieuw station ALBERT
  Openbare bijeenkomst
  Dinsdag 17 september 2019

## Slide 2
1
Meer mobiliteit in de stad

## Slide 3
De metro: een noodzaak
Nieuw station
ALBERT
Noordstation
ALBERT

## Slide 4
Waarom de metro?
+ 45% in 10 jaar
Frequentie (in miljoenen reizen)

## Slide 5
Waarom de metro?
Frequentie: +37% tussen 2010 en 2014
Aan dit tempo is de maximale capaciteit in 2019 bereikt en is het aantal bezoekers in 2023 groter dan het aanbod

## Slide 6
De metro verhoogt de capaciteit
Jaar | Dienst en interval | Rijdend materieel | Capaciteit
Eind 2009 | Tram 3 et 4 : 6’ op elke lijn | Mix T3000 / T4000 | ~ 3 850 plaatsen/uur
2012 | Tram 3 et 4 : 6’ op elke lijn | Alleen T4000 | ~ 5 000 plaatsen/uur
September 2014 | Tram 3 et 4 : 5’ op elke lijn | Alleen T4000 | ~ 6 000 plaatsen/uur
Project metro | Interval = 4’ Interval = 3’ |  | ~ 10 700 plaatsen/uur ~ 14 300 plaatsen/uur
Bezetting infrastructuur
+78 % à +138 %

## Slide 7
Reistijden
41 mn
(1 overstap)
Bordet – Albert :
20 mn
(Rechtstreeks)
33 mn
(1 overstap)
Bordet – Zuidstation :
16 mn
(Rechtstreeks)
14 mn
(Rechtstreeks)
Albert – Rogier :
10 mn
(Rechtstreeks)
Aansluiting Bus-Tram
NOH – Beurs :
Aansluiting Bus-Métro
09 mn
(TRAM)
Verboeckh. – Noord :
04 mn
(METRO)

## Slide 8
Frequentie
3 mn
Elke 3 minuten één metro tijdens de spits

## Slide 9
Comfort
Toegankelijk voor iedereen
Comfortabele voertuigen

## Slide 10
2
Verandering van het station Albert

## Slide 11
PROJE(C)T NO(O)RD – Albert / STIB
Beslissingen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
    Aanpassing opstelspoor – Noordstation
    Aanpassing bestaande stations en tunnels
    Project Toots Thielemans
  Project Albert

## Slide 12
Liggingsplan

## Slide 13
Toegang station

## Slide 14
Huidige toestand

## Slide 15
Niveau -1 TRAMS

## Slide 16
Niveau -1 TRAMS

## Slide 17
Niveau -2 METRO

## Slide 18
Niveau -2 METRO

## Slide 19
Toegangkelijkheid PBM
Wegniveau
Niveau -1
Niveau -2
5 nieuwe liften inclusief 2 op wegniveau
Vervanging van alle roltrappen

## Slide 20
3
Werf Voorbereidende fases

## Slide 21
Verwachte planning
Voorbereiden-de werken
Start werf Jupiter
Aankomst metro
Start werf toegang Albert
Intermodaal knooppunt metro, tram 51, tram 4, tram 7
2020-2023
Aanleg eindhalte 51
Voorbereiding opstelspoor métro
Aanleg station
2024
Ombouw premetro tot metro
2024-2025
Aanleg eindhalte tram 4
TBD
Aanleg voor tram 7

## Slide 22
VIVAQUA : riool
1ste fase
Installatie van nieuwe riool aan de oneven kant vanaf 23/09 tot 04/11

## Slide 23
Gemeenschappelijke geul Sibelga, hydrobu, Irisnet
2de fase
Installatie nieuwe buizen (verdeling van water, gas en elektriciteit in een gemeenschappelijke geul) vanaf 28/10/19 tot 20/12/19

## Slide 24
VIVAQUA : riool
3de fase
Installatie nieuwe riool vanaf 06/01/20 tot 06/03/20

## Slide 25
4
Werf – Veranderingswerken van het station : impact op wegniveau

## Slide 26
Overzicht en algemene organisatie van de werf
FASE 1: (2020 – 2022):
    - Herinrichting van het station ondergronds
    - Besme/Jupiter/Timmermans – Zone 1.1
    - Jupiterlaan – Zone 1.2
    - Albertplein – Zone 1.3
1.1
1.2
1.3

## Slide 27
Zones 1.1 – Tijdelijke heraanleg
    Spooraansluiting A. Bertrand mid-mei 20
    Verplaatsing perrons tram en bus
    Afbraak perron Jupiter voor toegang tunnel
    uitbreiding kruispunt Jupiter/Timmermans

## Slide 28
Zone 1.2 – Aanleg eindhalte 51 niveau -1
Werfzone
Opslagzone
Zone tijdelijke verharding
Zone verboden parkeren

## Slide 29
Overzicht en algemene organisatie van de werf
  FASE 2: (2023 – 2025)
    - Herinrichting van het station
    - Toegang tunnel Albert (2.1)
    - Werken in Diderichstraat (2.2) en op centrale berm van Albertlaan (2.3)
2.1
2.2
2.3

## Slide 30
Zone 2.1 - Toegang tunnel voor aanleg terminus 4
Zone tijdelijke verharding
Opslagruimte
Verkeer
Fietsers
Continue doorgang in Albertlaan
Zone verbod parkeren

## Slide 31
5
Werf – Veranderingswerken aan het station : impact op trams

## Slide 32
Impact TP
Huidig
Midden 2020
September 2020

## Slide 33
Impact TP
Midden 2022
2024
2025

## Slide 34
Impact TP
TBD

## Slide 35
Info : www.metro3.be
Ombudsman :
ombudsmanM3@mivb.brussels
0490 52 38 98